## Slide 1
Electrical Engineering Department
Pontificia Universidad Católica de Chile
peclab.ing.uc.cl
LAB02
ZYBO Z7 - VHDL - Simulation

## Slide 2
LAB01 ZYBO Z7
Hola Mundo VHDL
1.- Desarrolle un código en VHDL capaz de:
  generar una señal triangular de frecuencia 1kHz<fs<50kHz como salida.
  Recibir un parámetro de entrada que determine fs.
  Utilice una señal de 10bits para generar la amplitud de la triangular. Para generar la triangular utilice una rampa de subida de 0 a 2^10 y luego una de bajada de 2^10 a 0. Así sucesivamente.
2.- Genere un testbench para realizar una simulación de comportamiento de su circuito. En una única simulación modifique la 5 veces la frecuencia de entrada cada 5 periodos de su frecuencia fundamental fs.
3.- Realice la simulación post-implementación del mismo circuito.
4.- Incorpore una entrada constante “x” a su código VHDL: Esta entrada debe estar en el rango de 0 a 2^10.
  Compare “x” con la señal triangular y genere una nueva señal de salida binaria, que sea “1” cuando “x” es mayor a la triangular y “0” cuando “x” sea menor a la triangular.
5.- Simule tanto en comportamiento como post-implementación este último circuito y valide su comportamiento. Esto se conoce como PWM.

## Slide 3
Electrical Engineering Department
Pontificia Universidad Católica de Chile
peclab.ing.uc.cl