## Slide 1
Electrical Engineering Department
Pontificia Universidad Católica de Chile
peclab.ing.uc.cl
LAB02
ZYBO Z7 - VHDL - Simulation

## Slide 2
LAB01 ZYBO Z7
Hola Mundo VHDL
1.- Desarrolle un código en VHDL capaz de:
  generar una señal triangular de frecuencia 1kHz<fs<1MHz como salida.
  Recibir un parámetro de entreda que determine fs.
  Utilice una señal de 32bits para generar la amplitud de la triangular con valores de 0 a 2^32.
2.- Genere un testbench para realizar una simulación de comportamiento de su circuito. En una única simulación modifique la 5 veces la frecuencia de entrada cada 5 periodos de su frecuencia fundamental fs.
3.- Realice la simulación post-implementación del mismo circuito.
4.- Incorpore una entrada constante “x” a su código VHDL: Esta entrada debe estar en el rango de 0 a 2^32.
  Compare “x” con la señal triangular y genere una nueva señal de salida binaria, que sea “1” cuando “x” es mayor a la triangular y “0” cuando “x” sea menor a la triangular.
5.- Simule tanto en comportamiento como post-implementación este último circuito y valide su comportamiento. Esto se conoce como PWM.

## Slide 3
Electrical Engineering Department
Pontificia Universidad Católica de Chile
peclab.ing.uc.cl